输液泵参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 | ★ | 输液精度：±5%；适配所有品牌输液器 |  |
|  |  | 输液流量范围：1ml/min～150ml/min |  |
|  |  | 累计输液量误差：不大于±12% |  |
|  |  | 气泡检测灵敏度：不小于50μl |  |
|  |  | 具有输液压力显示功能 |  |
|  | ★ | 监测报警功能：输液压力检测报警；气泡检测报警；液位检测报警； |  |
|  |  | 噪声：≤60dB |  |
|  |  | 校准用测量单位：流量为ml/min; 温度为℃；压力为mmHg(7.5mmHg=1KPa) |  |
|  |  | 内置充电电池工作时间大于6小时。 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |

备注: 一次报价， 评标小组从供应商资质、设备参数响应情况、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评选出中标供应商及备选供应商。投标截止时间：2021年 12月 9日  16:00

投标地点：南京梅山医院采购中心   电话:025-86378753

开标时间：待定电话通知