无创呼吸机参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 | * | 全中文界面操作，≥10英寸彩屏，具自主呼吸与时间控制自动切换模式(S/T)；具CPAP等通气功能，适用于成人和儿童的无创呼吸机。 |  |
|  |  | 氧浓度21%-100%精确可调，不受流量流速影响。 |  |
|  |  | 具同屏显示功能：病人流速波形、容量波形、压力波形实时监测PIP、病人/全部气流量、病人触发率、呼吸频率、Ti/Ttot和分钟通气量。 |  |
|  |  | 具备自动调节呼气触发灵敏技术。 |  |
|  |  | 具备自动呼气切换技术。 |  |
|  |  | 具最大的漏气补偿量≥60L/min,最大流速≥240L/min,压力上升时间可调。 |  |
|  |  | 具有面罩/端口预设功能。 |  |
|  |  | 具有智能待机功能。 |  |
|  |  | 具有完善的报警和显示功能： 高/低压力报警；高/低潮气量报警；高/低呼吸频率报警；低分钟通气量报警；低吸气压力延迟时间报警。并在屏幕上显示报警内容。 |  |
|  |  | 内置可充电电池工作时间大于4小时 |  |
|  |  | 设备电源 AC220V，50HZ。 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |

备注: 一次报价， 评标小组从供应商资质、设备参数响应情况、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评选出中标供应商及备选供应商。投标截止时间：2021年 12月 9日  16:00

投标地点：南京梅山医院采购中心   电话:025-86378753

开标时间：待定电话通知