注射泵（双泵）参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 | * | 双通道一体机、可分速输注；适配所有品牌注射器 |  |
|  |  | 屏显 |  |
|  |  | 流速范围宽，精度高，实用性广 |  |
|  |  | 交直流两用；预设总量控制 |  |
|  |  | 各种声光报警提示 |  |
|  |  | 注射器安装能满足单手操作 |  |
|  |  | 注射速度：10ml注射器：0.1ml到200ml/h。20ml注射器、0.1ml—400ml/h。50ml注射器、0.1ml—600ml/h； |  |
|  |  | 快速注射：10ml注射器：200ml/h。20ml注射器400ml/h、50ml注射器600ml/h； |  |
|  |  | 注射泵的精度：≤±2.0% |  |
|  | * | 可自动识别10ml、20ml、50ml等各种注射器 |  |
|  |  | 电源：AC220V±22V，50HZ±1HZ;内置充电电池，电压12V,使用时间大于6小时 |  |
|  |  | 自带可移动的固定装置 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |

备注: 一次报价， 评标小组从供应商资质、设备参数响应情况、产品质量、市场占有率、售后服务及价格等方面综合评选出中标供应商及备选供应商。投标截止时间：2021年 12月 9日  16:00

投标地点：南京梅山医院采购中心   电话:025-86378753

开标时间：待定电话通知