麻醉机参数响应表

| 分类 |  | 项目 | 相应内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 |  | 经营企业三证、医疗器械经营企业经营许可证 |  |
|  |  | 生产商（一级代理商）的授权书、生产企业（一级代理商）三证、医疗器械经营企业经营许可证、医疗器械生产许可证 |  |
|  |  | 产地 |  |
|  |  | 产品注册证及制造认可表复印件 |  |
| 设备参数 |  | 12寸以上触摸屏、全中文操作系统、电气一体化开关、适用于成人、儿童、婴幼儿麻醉机。 |  |
|  |  | 配备进口挥发罐（自主选择吸引废气并排空），双罐位，容量>300ml。运输安全。 |  |
|  |  | 具中控刹车（单踏板控制、开合一体式），操作方便。 |  |
|  |  | 具氧气、笑气、空气三气源。具笑、氧气机械保护装置。 |  |
|  |  | 具VCV/PCV/SIMV-VC/SIMV-PC/CPAP/PSV等通气模式。并.VCV模式下可设置最小潮气量（15ml）。呼吸通气频率设定4--100次/min。 |  |
|  |  | 麻醉呼吸机具气动电控。 |  |
|  |  | 具体外循环模式。 |  |
|  |  | 呼吸回路为一体化可加热回路，具双向流量传感监测，其采样管具防水装置。泄漏量<65ml/min。 |  |
|  |  | 配电子流量计（空、笑、氧）。 |  |
|  |  | 具多种报警功能。 |  |
|  |  | 锂电池持续工作时间≥120min。 |  |
|  |  | 配套耗材及价格 |  |
| 售后 |  | 响应时间（小时） |  |
|  |  | 保修（年） |  |
|  |  | 保修期后只收取配件费，免收其他费用，配件优惠价格 |  |